## Slide 1
Gêmeo Digital de uma Granja Avícola
Coordenação de múltiplos atuadores em um ambiente físico compartilhado, guiada por bem-estar animal
🐔 GÊMEO DIGITAL
Disciplina de Gêmeos Digitais — UFG | Equipe: Daniel Rios, Igor G. M. Mazo | 2026

## Slide 2
1 · Contextualização do problema
● Na avicultura intensiva, o AMBIENTE do galpão determina diretamente bem-estar, sanidade e produtividade das aves.
● Três variáveis ambientais são críticas e precisam ser controladas ao mesmo tempo:
  – LUZ (lux) — regula consumo de ração, descanso e comportamento.
  – CLIMA (temperatura + umidade → ITU) — conforto térmico; pintinhos exigem ~32 °C.
  – GASES (amônia, NH₃) — acima de 25 ppm causa lesão respiratória e mortalidade.
● O problema central: esses eixos NÃO são independentes — os atuadores compartilham o mesmo ar.
  – Acionar o exaustor para limpar amônia RESFRIA o galpão e pode matar pintinhos de frio.
Um controle ingênuo (três malhas isoladas) pode 'consertar' um eixo e destruir outro.

## Slide 3
2 · Pergunta de pesquisa
Como um gêmeo digital REATIVO pode coordenar múltiplos atuadores que
compartilham o mesmo ambiente físico de uma granja — resolvendo os
conflitos entre os eixos luz, clima e gases — SEM comprometer o
bem-estar animal?
● Sub-perguntas:
  – Como representar os efeitos cruzados de um atuador sobre eixos que não são o seu?
  – Que critério usar para arbitrar quando dois eixos pedem ações opostas?

## Slide 4
3 · Objetivos do trabalho
● Objetivo geral:
  – Construir um gêmeo digital reativo da granja, com os três eixos integrados sobre um ambiente físico compartilhado e um supervisor que arbitra conflitos por bem-estar animal.
● Objetivos específicos:
  – Replicar fielmente, em Python, o firmware dos sensores/atuadores (ESP32/Wokwi).
  – Modelar a física do galpão capturando os acoplamentos entre atuadores.
  – Implementar a hierarquia de decisão: térmico letal > amônia tóxica > luz.
  – Visualizar tudo em um dashboard de gêmeo digital (certo/errado + mitigação).
  – Validar por cenários cíclicos e por uma suíte de testes automatizados.

## Slide 5
4 · Motivação e relevância da proposta
● A avicultura é central na produção de proteína; pequenas falhas ambientais geram grandes perdas.
  – Amônia e estresse térmico estão entre as principais causas de queda de desempenho e mortalidade.
● Sistemas comerciais reais já têm exaustores, aquecedores, cortinas e iluminação — mas frequentemente controlados de forma isolada.
● Um gêmeo digital permite RACIOCINAR sobre o efeito sistêmico antes de atuar:
  – testar 'e se?' sem risco às aves;
  – explicitar conflitos que um operador humano resolveria por intuição;
  – servir de base para evolução preditiva (manejo proativo).

## Slide 6
5 · Fundamentação teórica e trabalhos relacionados
● Gêmeo digital: réplica virtual de um sistema físico, alimentada por dados, usada para monitorar e decidir.
● Bases zootécnicas adotadas (limiares):
  – NH₃: < 10 ppm saudável | 20–25 limite regulatório | > 25 lesão respiratória.
  – ITU (índice de Thom): ITU = T + 0,36·Tpo + 41,5; < 74 conforto, > 78 crítico.
  – Curva de aquecimento do pinto: ~32 °C na chegada, reduzindo até ~21 °C.
  – Iluminância: alta na chegada (estímulo ao consumo), baixa no crescimento.
● Controle: controlador proporcional (P) com banda morta; IoT/MQTT em aviários.
● Trabalhos relacionados: automação de aviários climatizados, sensoriamento IoT e índices de conforto térmico animal.
Refs.: Orffa (2023); Precision Poultry Farming/UGA; Frontiers Vet. Sci. (2020); curva de aquecimento Cobb/Ross.

## Slide 7
6 · Metodologia adotada
● Abordagem incremental, partindo do que já existia:
  – Eixo GASES (branch main) — MQ-135 → exaustor, via MQTT.
  – Eixo LUZ (branch main_v2) — BH1750 → lâmpada, arquitetura modular (Bus/Controller).
  – Eixo CLIMA (novos projetos Wokwi) — DHT22 → ITU → aquecedor/cortina/alerta.
● Passos:
  – 1) Replicar os firmwares em Python (fórmulas e ruído idênticos).
  – 2) Unificar os três eixos sobre UM ambiente físico compartilhado.
  – 3) Inserir o supervisor de conflitos guiado por bem-estar.
  – 4) Validar por cenários cíclicos + testes automatizados (pytest).

## Slide 8
7 · Arquitetura da solução
┌─────────────────── AMBIENTE FÍSICO COMPARTILHADO ───────────────────┐
│ temperatura · umidade · NH₃ · luz natural (modelo dinâmico) │
└──────▲───────────────────────────────────────────────────▲──────────┘
│ lê aplica │
┌──────┴───────┐ ┌───────────────┐ ┌───────────────┴─────────┐
│ SENSORES │ ──► │ CONTROLADORES │ ──► │ SUPERVISOR │
│ lux·clima·gas│ │ 1 por eixo (P)│ │ arbitra conflitos por │
└──────────────┘ └───────────────┘ │ BEM-ESTAR e comanda os │
│ atuadores compartilhados │
└──────────────────────────┘
│
ATUADORES: 🌀 exaustor (gases+clima) 🔥 aquecedor 💡 lâmpada 🪟 cortina
ciclo fechado: ambiente → sensores → controladores → supervisor → atuadores → ambiente
O supervisor é o que diferencia o gêmeo de três malhas isoladas: ele enxerga o sistema inteiro.

## Slide 9
8 · O núcleo do problema: efeitos cruzados dos atuadores
● Exaustor (resolve GASES) → ↓ temperatura e ↓ umidade — pode gelar pintinhos.
● Aquecedor (resolve FRIO) → ↑ volatilização de NH₃ da cama — piora os GASES.
● Cortina/ventilação (resolve CALOR) → mesmo efeito do exaustor: resfria e limpa ar.
● Lâmpada (resolve LUZ) → adiciona calor ao galpão (efeito menor, relevante em incandescente).
● Consequência: o EXAUSTOR é um recurso ÚNICO disputado por gases e clima;
● e aquecedor × exaustor são fisicamente OPOSTOS. Alguém precisa arbitrar.

## Slide 10
9 · Supervisor: hierarquia de bem-estar animal
● Quando há conflito, a decisão segue a gravidade do risco às aves:
  – 1º Risco térmico letal — frio em pintinhos / calor extremo.
  – 2º Amônia tóxica — NH₃ ≥ 25 ppm.
  – 3º Conforto lumínico — luz.
● Regra de ouro:
  – NUNCA resfriar além do 'teto seguro' da fase para combater amônia.
  – Em vez disso: ventila o tolerável e COMPENSA com aquecedor, registrando o conflito.
● Sinergia: no calor, ventilar resfria E remove NH₃ — um atuador resolve dois eixos.

## Slide 11
10 · Hardware, software, ferramentas e tecnologias
● Hardware (referência, simulado no Wokwi):
  – ESP32 DevKit; BH1750 (lux); DHT22 (temp/umid); MQ-135 (NH₃); LEDs; servo (cortina).
● Software do gêmeo digital:
  – Python 3 (apenas biblioteca padrão) — sem dependências para rodar.
  – Servidor HTTP + Server-Sent Events (SSE) embutido; dashboard em HTML/CSS/Canvas/SVG.
● Ferramentas:
  – Wokwi (firmware/diagramas); MQTT/HiveMQ (opcional, p/ hardware real); pytest (testes); Git/VS Code.
● Decisão de projeto: rodar 100% offline (sem internet, sem broker) — confiabilidade na banca.

## Slide 12
11 · Etapas de desenvolvimento e implementação
● Levantamento e leitura dos três firmwares (gases, luz, clima).
● Réplica em Python: fórmulas de ITU/ponto de orvalho e ruído gaussiano idênticos ao sketch.
● Modelo físico do galpão (EDOs de 1ª ordem) com os acoplamentos entre atuadores.
● Controladores P por eixo + supervisor de arbitragem.
● Motor de cenários cíclicos + dashboard de gêmeo digital (SSE).
● Validação: 22 testes automatizados (física, controladores e, sobretudo, conflitos).
● Correções feitas durante o caminho (ver 'Análise crítica').

## Slide 13
12 · Base de dados utilizada
● Este projeto NÃO utiliza banco de dados.
● Justificativa de projeto: o gêmeo é REATIVO ao estado instantâneo do ambiente —
  – decide a cada ciclo a partir das leituras atuais, sem necessidade de histórico persistido.
  – Mantemos apenas uma janela curta em memória (para os gráficos ao vivo).
● Persistir séries temporais e treinar modelos preditivos é, conscientemente,
  – um TRABALHO FUTURO (ver slide de Trabalhos Futuros).

## Slide 14
13 · Experimentos realizados (cenários cíclicos)
● O motor de cenários percorre situações que estressam cada eixo e os conflitos:
  – Operação normal — clima ameno, cama limpa.
  – Acúmulo de amônia — cama saturada eleva NH₃; exaustor reage.
  – Onda de calor — ITU sobe; ventilação máxima + sinergia com gases.
  – Noite fria — temperatura cai; aquecedor protege as aves.
  – Conflito crítico: frio + amônia tóxica — o supervisor arbitra para não matar de frio.
● Repetidos para as 3 fases de vida (chegada, crescimento, final).

## Slide 15
14 · Métricas de avaliação adotadas
● Como o sistema é reativo (sem ML), as métricas medem QUALIDADE DA DECISÃO:
  – Violações do teto de ventilação seguro nos cenários de frio — meta: ZERO.
  – Conflitos detectados × conflitos resolvidos sem prejudicar as aves.
  – % de tempo de cada eixo dentro da sua zona de conforto.
  – Estabilidade (ausência de oscilação liga/desliga dos atuadores).
  – Cobertura de testes: nº de casos automatizados que passam.

## Slide 16
15 · Resultados obtidos
● Suíte de testes: 22/22 casos passam (física, controladores e arbitragem).
● Em TODOS os cenários de frio, o exaustor respeitou o teto seguro da fase — 0 violações.
● Conflito frio×amônia: ventilação limitada + aquecedor elevado em compensação, com o conflito explicitado no dashboard.
● Calor + amônia: um único atuador (ventilação) resolveu os dois eixos (sinergia detectada).
● Pintinhos (fase 1) mantidos estáveis em ~32 °C, sem resfriamento indevido.
● Dashboard mostra, em tempo real, o que está certo/errado e o mecanismo de mitigação ativo.

## Slide 17
16 · Análise crítica dos resultados
● A hierarquia evita matar de frio, MAS aceita NH₃ elevado por mais tempo na fase 1 —
  – é um trade-off real, não uma solução mágica: ventilação sozinha não resolve amônia em pintinhos.
● Isso revela um limite físico: na chegada, o controle de amônia depende de MANEJO DE CAMA,
  – não de ventilação — algo que o gêmeo deixou evidente.
● O ITU (escala 74/78) NÃO se aplica a pintinhos: a 32 °C o índice já daria 'crítico',
  – o que faria o sistema resfriar a própria temperatura que o pinto precisa. Corrigimos isso.
● O modelo físico é simplificado (1ª ordem, constantes calibradas, não validadas com dados reais).

## Slide 18
17 · Comparação: objetivos propostos × alcançados
● Replicar o firmware em Python — ALCANÇADO (fórmulas e ruído idênticos).
● Modelar o ambiente compartilhado com acoplamentos — ALCANÇADO.
● Supervisor por bem-estar (térmico>amônia>luz) — ALCANÇADO e testado.
● Dashboard de gêmeo digital — ALCANÇADO (certo/errado + mitigação + conflitos).
● Validação por cenários e testes — ALCANÇADO (22 testes).
● Validação com DADOS REAIS — NÃO alcançado (não era objetivo; é trabalho futuro).

## Slide 19
18 · Principais dificuldades encontradas
● Acoplamento dos atuadores: perceber que o exaustor é um recurso ÚNICO disputado por dois eixos.
● Conflito aquecedor × exaustor: como ventilar sem congelar — surgiu o conceito de 'teto seguro'.
● ITU em pintinhos: o índice clássico contradiz a curva de aquecimento — exigiu decisão de projeto.
● Calibrar as constantes da física para dinâmica visível e estável na apresentação.
● Rodar 100% offline e sem dependências (substituímos WebSocket por SSE da stdlib).

## Slide 20
19 · Limitações da solução proposta
● Modelo físico simplificado e com constantes empíricas (não calibradas com sensores reais).
● Sistema puramente REATIVO: não antecipa, só responde ao estado atual.
● Arbitragem baseada em REGRAS/hierarquia — não é uma otimização multiobjetivo formal.
● Um único galpão/zona homogênea (sem gradientes espaciais de temperatura ou gás).
● Sem persistência de dados nem consideração de custo energético.

## Slide 21
20 · Pontos positivos do projeto
● Roda offline, sem internet/broker — confiável para apresentar.
● Arquitetura modular (sensores/controladores/supervisor/ambiente) e testada.
● O supervisor EXPLICA cada decisão — conflitos e sinergias ficam transparentes.
● Fidelidade ao firmware: mesmas fórmulas e ruído do hardware Wokwi.
● Dashboard didático: comunica 'o que está certo, o que está errado e o que está sendo feito'.

## Slide 22
21 · Pontos negativos e o que poderia melhorar
● O modelo físico carece de validação com dados reais de um aviário.
● A decisão por regras poderia evoluir para otimização (energia × bem-estar).
● Falta persistência: não há histórico para auditoria ou aprendizado.
● Os ganhos dos controladores foram ajustados empiricamente, não sintonizados formalmente.
● O efeito cruzado luz→calor é estimado; mediria-se melhor com a lâmpada real.

## Slide 23
22 · Trabalhos futuros
● Base de dados + análise PREDITIVA (séries temporais / ML) — sair do reativo para o proativo.
● Controle preditivo por modelo (MPC) e otimização multiobjetivo (conforto × energia).
● Validação e calibração com sensores reais em um aviário.
● Múltiplas zonas e gradientes espaciais no galpão.
● Integração ao vivo com o hardware Wokwi via MQTT (modo híbrido já previsto).
● Inclusão do manejo de cama como atuador 'lento' contra a amônia.

## Slide 24
23 · Conclusões e contribuições
● Construímos um gêmeo digital reativo coeso para os três eixos da granja.
● Principal contribuição: mostrar que coordenar atuadores que compartilham o ambiente
  – exige um SUPERVISOR de bem-estar — três malhas isoladas seriam perigosas.
● O gêmeo tornou explícitos conflitos reais (frio×amônia) e limites físicos (cama × ventilação).
● Contribuição prática: ferramenta didática e base sólida para a evolução preditiva.
● Aprendizado central: em sistemas acoplados, a pergunta certa não é 'como resolvo este eixo?',
  – mas 'como esta ação afeta TODO o ambiente e o bem-estar das aves?'.

## Slide 25
Referências e encerramento
● Limiares de amônia: Orffa (2023); Precision Poultry Farming / UGA Extension.
● Estresse térmico / ITU: Frontiers in Veterinary Science (2020); índice de Thom.
● Curva de aquecimento: manuais de manejo Cobb / Ross (frango de corte).
● Implementação: pacote gemeo_digital/, dashboard/, hardware_wokwi/, tests/ (22 testes).
● Execução: python run_twin.py → http://127.0.0.1:8000 (offline).
● Obrigado! Perguntas?